输出功率：500VA～10KVA可选
输出电压：低档0～150.00V，高档150.01V～300.00V调节分辨率0.01V
输出频率：45Hz～100.00Hz调节分辨率0.01Hz
电路方式：IGBT-SPWM
安装方式：1KVA以下 19英寸4U标准柜上架安装，也可以桌面摆放
通讯方式：标配RS-232，可选配RS-485或模拟量或GPIB通讯接口
产品特点：采用新型的控制方式，使用更方便。

◆输出电源参数精度高；
采用高精度基准与高精度晶体与直接数字合成（DDS）技术建立稳定、精确的输出信号，可生成纯净和低失真的正弦波，输入与输出完全隔离用电更安全，电路结构采用新型线性放大式电路结构制作，此电路结构噪声低、失真率低、干扰小、精度高等优点。
◆输出电源参数可靠性高；
主要器件全部采用进口器件，每个模块上机前均经过严格的筛选与老化流程， 上机后又经过各种老化实验与测试，以保证每台电源出厂后可以连续的正常运行。
◆输出电源参数质量好；
采用新型的SPWM技术，提供纯净可靠的正弦波电力输出，低噪声低失真，该电源可以解决几乎所有的电源质量问题，如市电高压、市电低压、电压波动、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题，是理想的供电与测试电源。特别适用于航空、航天、航海、兵器、军事机车、军事雷达、国防电力系统、各研究所、部队与高校实验室等。
◆输出显示界面好；
显示界面采用7英寸彩色液晶显示屏，一个画面可以显示出所有电源参数，可显示频率设定值、电压设定值、电压真有效值测量值、电流真有效值测量值、功率与功率因数、工作时间、累计工作时间、当前时钟显示。
◆保护功能多
具过电压、过电流、过高温、短路保护及告警装置，遇异常状况时，本机的电子电路会自动检测并立即保护，同时发出报警并显示故障代码，大幅度缩短电源维护时间。
◆操作便捷
   采用数字按键与飞梭旋钮结合的方式来调节或设定输出参数，灵活的操作方式让您使用起来更顺手顺心，可以直接输入需要的参数，或测试中可以使用飞梭旋纽实时的调整显示中的电压与频率输出，使用起来更准确更方便。
◆人性化设计
   Lock键功能，在调节好需要的参数后按亮LockJ键，锁住键盘以防止误操作。

| HY-BPK11系列 单相交流电源 |
| --- |
| 型 号 | HY-BPK500 | HY-BPK11001 | HY-BPK11002 | HY-BPK11003 | HY-BPK11005 | HY-BPK11010 |
| 输出功率 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA |
| 电路方式 | IGBT/SPWM |
| 交流输入 | 相 数 | 单相（L N G) |
|  | 电 压 | 220V±10% |
|  | 频 率 | 50Hz±3Hz或60Hz±3Hz |
| 交流输出 | 相 数 | 单相（L N G) |
|  | 波 形 | 正弦波（SINE WAVE) |
|  | 电压 | 低档 | AC1.00V～150.00Vrms可调，调节分辨率0.01Vrms，输出电压可接受定制 |
|  |  | 高档 | AC150.01V～300.00Vrms可调，调节分辨率0.01Vrms，输出电压可接受定制 |
|  | 电流 | 低档 | 4.2A | 8.4A | 16.6A | 25A | 41.6A | 83.3A |
|  |  | 高档 | 2.1A | 4.2A | 8.3A | 12.5A | 20.8A | 41.6A |
|  | 频 率 | 45.00Hz～100.00Hz可调，调节分辨率0.01Hz |
| 整机性能 | 频率准确度 | ≤±0.01% |
|  | 频率稳定度 | ≤±0.01% |
|  | 电压准确度 | 设定值与实际值≤±1%FS |
|  | 负载效应 | ≤±1% (阻性负载下测试） |
|  | 源电压效应 | ≤±1%(输入电压±10%） |
|  | 波形失真度 | THD≤2%(阻性负载下测试） |
|  | 反应时间 | ≦100uS |
|  | 输出保护 | 过电压、过电流、短路、自动保护及报警装置 |
| 电压测量 | 显示分辨力0.01V，精度0.4%×读数值＋0.4%×满量程值 |
| 电流测量 | 显示分辨力0.01A，精度0.4%×显示值＋0.4%×额定输出值 |
| 显示功能 | 频率设定值、电压设定值、电压电流测量值、工作时间、累积工作时间，当前时钟 |
| 电压缓升功能 | 每秒0～5000V内设定，0代表关闭此功能 |
| 电压缓降功能 | 每秒0～5000V内设定，0代表关闭此功能 |
| 频率缓升功能 | 每秒0～5000Hz内设定，0代表关闭此功能 |
| 频率缓降功能 | 每秒0～5000Hz内设定，0代表关闭此功能 |
| 记忆组功能 | 10组记忆组（选配功能） |
| 编程功能 | 步阶模式 | 100步999999循环（选配功能） |
|  | 阶梯模式 | 9999阶梯（选配功能） |
|  | 渐变模式 | 55步999999循环（选配功能） |
| 安规 | 绝缘阻抗 | ≥DC 500V 10MΩ |
|  | 耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 |
| 环境 | 冷却方式 | 风扇冷却 |
|  | 噪 音 | 1m处小于60dB |
|  | 工作温度 | 室内使用设计 0℃～40℃ |
|  | 相对湿度 | 0～90％（非凝结状态） |
|  | 海拔高度 | 1500m以下 |
| 外形 | 尺 寸( mm ) | 430x400x200mm | 430x550x320mm |  |
|  | 重 量( kg ) | 20 | 25 | 45 | 55 | 70 | 110 |